В связи с предстоящим периодом уборки урожая руководителям сельхоз предприятий, фермерских хозяйств, необходимо     предпринять ряд мер по предотвращению возникновения пожара на сельскохозяйственных угодьях и на объектах, задействованных на уборке урожая.

- в период  уборки урожая  необходимо проводить противопожарные инструктажи с лицами, задействованными в уборке урожая, обеспечить уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями.

-  в полевых условиях, обеспечивать  хранение и заправку нефтепродуктами автомобилей и технологического оборудования  на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 метров от строений.

- перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров.

- уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делаются прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 метров.

- при уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в постоянной готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара.

- не допускать сжигание стерни, пожнивных остатков и разводить костры на полях.

- зерноток необходимо располагать от зданий, сооружений и строений не ближе 50 метров, а от хлебных массивов – 100 метров.

В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:

-   использовать в работе тракторы, самоходные шасси и автомобили без капотов или с открытыми капотами;

-  выжигать пыль в радиаторах двигателей тракторов и автомобилей паяльными лампами;

-  заправлять автомобили в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин своевременно очищаются от пыли, соломы и зерна.  Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов (за исключением приусадебных участков) размещаются на расстоянии не менее 15 метров до линий электропередачи и не менее 20 метров - до дорог и не менее 50 метров - до зданий, сооружений и строений. Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров. Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров. Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами следует предусматривать не менее 6 метров,
а между их парами - не менее 30 метров. Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров.

Руководитель организации организует работу по контролю температуры сена в скирдах (стогах) и штабелях сена с повышенной влажностью.

Сухая трава, которая может загореться от брошенного окурка, неисправной системы выхода выхлопных газов сельскохозяйственной техники, автомобилей и др., может повлечь возникновение пожара в жилых домах, объектах экономики в населенных пунктах.  Главам  администраций сельских и поселковых советов необходимо предпринимать меры по предотвращению перехода огня от лесных пожаров, от ландшафтных пожаров и загорания объектов в поселках и селах. Необходимо убирать сухую траву или опахивать территорию населенных пунктов по периметру  полосой шириной не менее 4 метров.

Государственный инспектор ТО НД № 5      Н.Н.Жук