НАЗАРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

_____2014                                                                                                        проект 	                                                       с.Назаровка

Об утверждении схемы водоснабжения

Назаровского сельсовета Михайловского района

Алтайского края

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Назаровский сельский Совет депутатов

р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения муниципального образования  Назаровский сельсовета  Михайловского района Алтайского края.

2  Разместить на официальном сайте Администрации Михайловского района (Сельсоветы) в сети Интернет.

Глава сельсовета                                                                             В.М. Кузовенко

4.Принципиальная схема водоснабжения с. Назаровка Михайловского района

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Состав схемы водоснабжении муниципального образования Назаровский сельсовет Михайловского района на период до 2019г.

Разработанная схема водоснабжения включает  в себя:

1.Общие положения

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения .

3. Общую характеристику сельского поселения.

4. Принципиальная схема водоснабжения с. Назаровка Михайловского  района

5. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения с. Назаровка

6. Расчетные расходы воды

7.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения.

8.Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления в административных границах  поселения

I. Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабженния муниципального образования Назаровский сельсовета Михайловского  района Алтайского края является:

-Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,                               - Водный кодекс Российской Федерации.

II.Цели и задачи  разработки схемы водоснабжения муниципального образования Назаровский сельсовет Михайловского района

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем , обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в Назаровском сельском поселении , обеспечению надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения  сельского поселения на период до 2019 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении сельского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения сельского поселения  до 2019 года.

Водоснабжающая   организация определяется схемой водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

III. Общая характеристика сельского поселения

Муниципальное образование Назаровский сельсовет расположено на юго-западе Алтайского края в границах Михайловского муниципального района Алтайского края. Площадь поселения 13.7 тыс.га, численность населения 596 человек , в состав сельского поселения входит один населённый пункт -  с. Назаровка.

Общая площадь жилищного фонда ____ тыс. кв.м, в т.ч благоустроенного с централизованным  холодным  водоснабжением _____ кв.м.

В 72 одноквартирных жилых домах и 22-х многоквартирных пользуются централизованным  холодным водоснабжением,  в 94 жилых домах  индивидуальные скважины.

V. Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения  с. Назаровка

1.Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения   является

ООО «ВодСервис»,

2.В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения  с. Назаровка муниципального образования Назаровский сельсовет приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артскважин  на которых  установлены погружные насосы ЭЦВ , индивидуальных скважин и  шахтных колодцев  у индивидуальных жилых домов.

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| с. Назаровка | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Артскважина № ____ (глубина скважины 45 м.; год бурения ____; дебит скважины ___л/сек.); Артскважина № ____ (глубина скважины 50 м.; год бурения ____; дебит скважины ____ л/сек.); | Водонапорная башня емкостью 25,0 м³, высотой 12,0 м. Водонапорная башня емкостью 25,0 м³, высотой 12,0 м. Имеются вводы в дома. |

Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов производится по нормативам, из за отсутствия приборов учета:

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии.

6. Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарные нужды.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены  в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2014 года в Назаровском сельсовете.

| Наименование услуги | Единица измерения | Норматив потребления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение Вода из колонки Водопровод в доме Водопровод в доме, туалет Полив земельного участка Холодное водоснабжение при водоснабжении и приготовлении пищи для сельскохозяйственных животных: Быки, коровы Телята и молодняк КРС Лошади Овцы Козы | куб.м куб.м 2,40 куб.м 1,50 куб.м 1,20 куб.м 0,30 куб.м 0,30 куб.м | 4,08 чел/мес. 20,98 чел/мес 27,97 чел/мес 53,61 чел/мес 267,20 1 сот. На 1 голову На 1 голову На 1 голову На 1 голову На 1 голову |  |

7. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения

Средний износ трубопроводов водоснабжения в поселении составляет более 70%. Для решения данной задачи необходима модернизация водопроводных сетей – замена ветхих чугунные труб водотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в  муниципальном образовании Назаровский сельсовет протяженность водотрассы составляет  4745,0 метров. Изношенность чугунных труб является причиной недопоставки холодной воды  потребителям.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами водоснабжения, разработать схему постепенной замены чугунных труб, осуществить замену ветхих водотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

Планируется реконструкция водопроводных сетей  и  водозаборных сооружений, требующих замены. Предполагается установка приборов учета и регулирования расходования воды.

8.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  используют автономные источники водоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительства новых водотрасс,  для целей  водоснабжения    нет.